# 版本定义

0.	0.	0
正式版本	新功能	修改功能块、修正bug

涉及修改已存运行正常代码时需另立版本

# 日志
正在更新备忘
Arduino Project
脚本

更新日期	项目版本	更新内容
2017年4月24日	Arduino Project / 0.1	创建档案 / 自动连接WIFI热点CommStation / TCP/IP服务器接收指令
2017年4月29日	Arduino Project / 0.2	使用PWM控制电调 / 修改tcp接收规则，由以前的不容许结束符后跟随字符改为每接受一次结束符则将缓存中的指令赋值给电机控制变量 / 若电机没有新指令则0.5s后停止输出脉冲
2017年5月6日	Arduino Project / 0.3	速度值现在可以接受定点小数后两位 / 硬件环境改为NodeMCU – ESP12E / 之前的是ESP13，针脚位不同 / 程序运行时LED会2秒闪烁一次
2017年5月14日	Arduino Project / 0.4	修正了小数没有赋值给命令，命令依然以整数计算的问题 / 修正了小数溢出造成控制器假死以及不正确赋值的问题 / 修改了从数据包中提取命令的流程，修改了状态机 / 增加了控制灯和舵机的指令 / 增加了debug motor指令， 重置设定电调的指令 / 增加了状态机控制，初始状态，正常状态和重置状态。正常状态下重置指令无效，重置状态下除重置指令外其他指令无效。 / 修改pwm发射代码和范围改为1.512ms至2ms以适应正反转控制
2017年5月14日	Arduino Project

# 计划功能

## 正式版本目标
## 新增功能目标
### Arduino Project
### 脚本代码
## 修正目标
### Arduino工程
### 脚本代码
## 未定义
## 已完成
### Arduino Project
- 自动连接WIFI热点CommStation
- TCP/IP服务器接收指令
### 脚本代码
#### 功能
#### 修正

# 脚本代码
## (Script Name)
#### 正式版本
描述	版本	内容

#### 新增功能
描述	版本	内容
	0.1.0

#### 修正
描述	版本	内容
	0.0.1

## (Script Name)
#### 正式版本
描述	版本	内容

#### 新增功能
描述	版本	内容
	0.1.0

#### 修正
描述	版本	内容
	0.0.1